Один пример эффективного применения преобразователей частоты.

Наиболее простое и эффективное применение – управление насосными агрегатами станций подкачки водопроводных сетей и силовых распределительных пунктов.

Основано это на стабилизации давления холодной или горячей воды на выходе насосной станции. Возможно применение в качестве сигнала обратной связи датчика расхода воды(см. рисунок).

При неравномерном суточном, недельном, месячном графике потребления воды поддержание оптимального давления в сетях возможно с помощью перекрытия задвижек на выходе насосной станции (метод дросселирования) или за счёт изменения скорости вращения насосного агрегата (изменение его производительности).

Мощность, потребляемая насосом, находится в кубической зависимости от скорости вращения рабочего колеса. Р=f(Q3), т.е. уменьшение скорости вращения рабочего колеса насоса (вентилятора) в 2 раза приводят к уменьшению потребляемой мощности в 8 раз.

Производительность насоса Q прямо пропорциональна скорости вращения рабочего колеса насоса.

Зная суточный график расхода или потребления воды можно определить суточную экономию электроэнергии при применении частотно-регулируемого привода.

Для каждого значения производительности насоса Q это будет разница (Р графика потребления мощности. Таким образом, видно, что частотно-регулируемый привод значительно эффективнее, чем регулирование дросселированием.

Преимущества применения частотно-регулируемого электропривода.

- Экономия электроэнергии от 30 до 60%.

- Исключение гидроударов, что позволяет резко увеличить срок службы трубопроводов и запорной арматуры.

- Отсутствие больших пусковых токов, полная защита электродвигателей насосных агрегатов, работа электродвигателей и пусковой аппаратуры с пониженной нагрузкой, что значительно увеличивает срок службы электродвигателей

- Значительная экономия воды за счёт оптимизации давления в сетях и уменьшения разрывов трубопроводов.

- Возможность полностью автоматизировать насосные станции.