Преимущества применения частотно-регулируемого электропривода для глубинных насосов.

Экономия электроэнергии от 30 до 60%. Исключение гидроударов, что позволяет резко увеличить срок службы трубопроводов и запорной арматуры. Отсутствие больших пусковых токов, полная защита электродвигателей насосных агрегатов, работа электродвигателей и пусковой аппаратуры с пониженной нагрузкой, что значительно увеличивает срок службы электродвигателей. Значительная экономия воды за счёт оптимизации давления в сетях и уменьшения разрывов трубопроводов. Возможность полностью автоматизировать насосные станции. Вода к потребителю может подаваться напрямую через закрытые трубы без накопления в резервуаре или водонапорном баке. Не требует строительства, обслуживания водонапорных баков или накопительных резервуаров Особенность применения ПЧ: расстояние от инвертора до э/д без моторного дросселя при мощности э/д до 5 кВт-10-20м, до 50 кВт - 30-40м, с дросселем - до 200м.