| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Как правильно подобрать насос? |  |  |
| Насос подбирается по двум основным параметрам: производительность (расход) - |
| сколько литров в минуту или кубометров воды в час может обеспечить насос, и |
| напор - на какую высоту в метрах насос может доставить эту воду. |
| Расход. Для нормального комфортного существования обычно достаточно 1000 |
| литров воды в сутки на человека (если даже дважды принимать ванну). Поэтому |
| легко получить необходимое количество: умножьте количество людей, постоянно |
| проживающих в этом доме, на 1000 литров (1 м3) в сутки. Например, для трех |
| человек вполне достаточно 3000 литров. Дополнительный показатель - |
| максимальных расход. Он определяется возможностью одновременного |
| пользования несколькими точками потребления воды. Например, если у Вас могут |
| одновременно три человека пользоваться: |  |  |
| душем (ванной) - 8-10 литров в минуту |  |  |
| краном в кухне - 6 литров в минуту |  |  |
| туалетом - 6 литров в минуту |  |  |  |
| то максимальный расход составляет 22 литра в минуту. Наш опыт показывает, |
| что для семьи из 4-5 человек вполне достаточно, если максимальный расход |
| составляет 30 литров в минуту (1800 л = 1,8 м3 в час), и общее суточное |
| потребление равно 3000 л = 3 м3 воды в сутки. |  |
| Отдельно надо рассмотреть случай выбора насоса, если Вы используете его и для |
| полива огорода. Здесь все определяется размерами Вашего хозяйства и погодой. |
| Обычно 2000 л в сутки для этого случая вполне достаточно. |
| Напор. Для определения минимально необходимой для Вас напорной |
| характеристики насоса, возьмите высоту Вашего дома в метрах и добавьте 6 |
| метров. Затем умножьте это число на 1,15(коэффициент потерь в трубопроводе). |
| Например, Ваш дом имеет высоту 10 м, тогда минимально необходимая напорная |
| характеристика Вашего насоса равна (10+6)х1,15=18,4м. Если у Вас колодец, то |
| Вам необходим насос с напором 18,4 м., обеспечивающий расход при этом напоре |
| 1800 литров в час (30 литров в минуту). Если у Вас скважина, то к этому напору |
| Вам надо добавить глубину скважины. А точнее, расстояние от поверхности |
| земли до зеркала воды в скважине. Например, если это расстояние равно 30 |
| метрам, то для рассматириваемой системы водоснабжения Вам необходим насос |
| с напором 30+18,4=48,4 метров и расходом при этом напоре 1800 литров в час. |
| Однако в реальности более важно правильно определить напорную |
| характеристику, а расход вполне достаточно принять исходя из величины в 800 - |
| 1000 литров в час, так как одновременное пользование всеми точками |
| потребления бывает очень редко, и обеспечить максимальный расход в этом |
| случае можно с помощью гидроаккумулятора. |  |  |
| Основываясь на многолетнем опыте, мы составили схему выбора типа насоса для |
| индивидуальной системы водоснабжения, которой и рекомендуем Вам |
| воспользоваться. |  |  |  |  |