Эффект от применения частотно-регулируемого электропривода

| Механизм | Основной технологический эффект | Энергосберегающий эффект | Косвенный эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| Центробежные насосы | Регулирование производительности, давления, уровня и других параметров | Экономия электроэнергии до 40% по сравнению с регулированием задвижками | Плавный пуск, отсутствие ударных нагрузок, увеличение срока службы механизма |
| Тягодутьевые механизмы | Регулирование производительности, давления, разрежения и других параметров | Экономия электроэнергии до 40 % по сравнению с регулированием направляющими аппаратами | Плавный пуск, отсутствие ударных нагрузок, увеличение срока службы механизма |
| Привода подъема и перемещения кранов | Плавное регулирование скорости в широком диапазоне с заданным ускорением | Экономия электроэнергии по сравнению с регулированием скоростью АД с фазовым ротором | Плавный пуск, отсутствие ударных нагрузок, увеличение срока службы механизма |
| Центрифуга | Плавный пуск с ограничением пускового тока, работа на частоте выше 50 Гц |  | Уменьшение нагрева двигателя при пуске |
| Компрессор | Регулирование производительности, давления. | Экономия электроэнергии при регулировании производительности | Плавный пуск, отсутствие ударных нагрузок, увеличение срока службы механизма |
| Мельница | Плавный пуск с ограничением тока, регулирование скорости |  | Увеличение срока службы механизма |
| Транспортер, конвейер | Плавный пуск с ограничением тока, регулирование скорости | Экономия электроэнергии по сравнению с регулированием скорости АД с фазовым ротором | Применение АД с кзр, отсутствие ударных нагрузок |
| Механизмы прокатных станов (моталки, рольганги) | Регулирование скорости, натяжения, момента и т.д. |  | Применение АД с кзр |
| Привода станков | Регулирование скорости главных приводов и приводов подач в широком диапазоне |  | Применение АД с кзр |
| Текстильные машины | Регулирование скорости по программе |  | Применение АД с кзр |
| Агрегаты пищевой промышленности (автоматические линии, тестомесильные машины | Регулирование производительности |  | Применение АД с кзр |
| Автоматические линии | Замена механических вариаторов скорости на ЧРЭ | Увеличение К.П.Д. при исключении механических вариаторов | Применение АД с кзр |