Управление насосными агрегатами

канализационной насосной станции.

Особенности работы канализационной насосной станции.
 Большую часть времени на станции работает один насосный агрегат.
 Регулирование производительности дросселированием трубопроводов обычно не предусматривается.
 Перекачивание стоков происходит при работе агрегата в режиме периодических включений.

Структурная схема канализационной насосной станции.

Применение преобразователей частоты позволяет:
 Экономить электроэнергию за счет управления насосным агрегатом по специальному алгоритму, включающему в себя:
  - стабилизацию максимально допустимого уровня в приёмном резервуаре при больших потоках;
  - поддержание оптимальной частоты электродвигателя при снижении притока;
  - исключение потери электроэнергии на пусковые токи;
 Упрощается техническое обслуживание технологического оборудования, так как исключается большое количество пусков электродвигателей.
 Обеспечивается оптимальное протекание режима перекачки стоков без гидроударов.
 Уменьшается число коммутационных переключений в силовых цепях и цепях управления насосными агрегатами.