Замена двигателя постоянного тока.

Ссылаясь на наш разговор о замене двигателей постоянного тока на частотно-регулируемый электропривод (асинхронный э/д и преобразователь частоты) предлагаем Вам рекомендации по выбору ЧРП.

Задача.

Транспортёрная линия. Стоит старый двигатель постоянного тока  мощностью 16 кВт. Работает через редуктор, на входе редуктора 1500 об/мин, на выходе - 4-8 об\мин.

Какой нужен двигатель переменного тока и какой преобразователь частоты, как можно

самому делать расчёт.

Решение.

Асинхр. э/д - 15 кВт, 1500 об/мин + ПЧ 15 кВт

или с некоторым запасом -

Асинхр. э/д - 18,5 кВт, 1500 об/мин + ПЧ 18,5 кВт.

Асинхр. э/д на 16 кВт не выпускаются.

Возможно применение ПЧ серии L300P, тк изменение скорости 1:2.

При выборе э/д мы исходили из номинальной скорости э/д - 1500 об/мин.

Примечания.

1/ Фирма HITACHI предлагает три серии ПЧ:

серия L100, L300P - регулировка скорости э/д с удержанием момента в диапазоне от 30 до 100%;

серия SJ100 - регулировка скорости э/д с удержанием момента в диапазоне от 10 до 100%;

серия SJ300 - регулировка скорости э/д с удержанием момента в диапазоне от 0 до 100%.

2/ Расчет момента производится по следующей формуле.

М = (9554*N кВт) / Скорость об/мин в < н*М>

N – мощность э/д в кВт

3/ Информация по инверторам - www.invert.ru.

4/ Направляем Вам прейскурант на инверторы и асинхронные э/д.

НАДЕЕМСЯ, что приведенная информация окажется полезной Вам.

В случае любых вопросов просим без колебания обращаться к нам.